## Slide 1: Representação da imagem digital

## Slide 2: Representação da imagem
Uma imagem é uma função de intensidade luminosa bidimensional f(x,y) que combina uma fonte de iluminação e a reflexão ou absorção de energia a partir desta fonte pelos elementos da cena sendo adquirida.
f(x,y) = i(x,y) . r(x,y)

## Slide 3: Representação da imagem
A iluminação pode originar de uma fonte de energia eletromagnética ou de outras fontes como ultrassom;
Dependendo da natureza da fonte, a energia da iluminação é refletida do, ou transmitida através do objeto.

## Slide 4: Exemplos de aquisição de imagens
Espectro visível
Infra-vermelho

## Slide 5: Exemplos de aquisição de imagens
Raio gama
Raio X

## Slide 6: Ondas eletromagnéticas
Ondas eletromagnéticas podem ser visualizadas como ondas senoidais que se propagam com o comprimento de onda λ

## Slide 7: Ondas eletromagnéticas
A Luz e o espectro eletromagnético
1666 Experimento de Sir Isaac Newton

## Slide 8: Espectro Eletromagnético

## Slide 9: Espectro Eletromagnético
c = 2.998x108 m/s

## Slide 10: Luz
Luz é um tipo particular de radiação eletromagnética que pode ser percebida pelo olho humano.
  Violeta
  Azul
  Verde
  Amarelo
  Laranja
  Vermelho

## Slide 11: Luz
Luz sem cor
  luz monocromática ou acromática
  Único atributo da luz monocromática é sua intensidade
  Intensidade/Nível de cinza
Outras medidas básicas de luz cromática
  Radiância (energia emitida)
  Luminância (energia percebida)
  Brilho: noção acromática de intensidade

## Slide 12: Aquisição da imagem: Sensores
A energia que entra é transformada em uma voltagem pela combinação da energia elétrica de entrada e o material do sensor (responsável por detectar um particular tipo de energia)

## Slide 13: Único sensor
A voltagem de saída é proporcional a luz que entra;
O uso do filtro melhora a seletividade do sensor (por exemplo, enfatizar um banda do espectro)

## Slide 14: Faixa de sensores
A faixa de sensores é utilizada em aplicações médicas e industriais para obter slices de objetos 3D;
  A saída do sensor deve ser processada por algoritmos de reconstrução com o objetivo de transformar os dados obtidos em imagens seccionais (slices) significativas.
  Ex: CT, MRI, PET (Positron Emission Tomography)

## Slide 15: Array de sensores
Sensor típico é o CCD (Charge Coupled Device);
  A resposta de cada sensor à proporcional à integral da energia de luz projetada na superfície do sensor (reduz ruído);
  Largamente utilizado em câmaras digitais

## Slide 16: Geração de uma imagem digital
Amostragem: matriz de pixels

## Slide 17: Um modelo simples para a formação da imagem
Uma imagem pode ser definida como uma função de intensidade luminosa 2D, f(x,y)
f(x,y) = r(x,y) . i(x,y)
0 < i(x,y) < ∞ e 0 < r(x,y) < 1
0 < f(x,y) < ∞
0 ≤ y ≤ N
0 ≤ x ≤ M
Lmin ≤ f(x,y) ≤ Lmax
N
M

## Slide 18: Por quê digitalizar uma imagem?
N
M
0 ≤ y < N
0 ≤ x < M
Lmin ≤ f(x,y) ≤ Lmax
Da teoria dos números: entre dois pontos existem infinitos pontos
Neste caso uma imagem teria infinitos pontos
e cada ponto da imagem teria um de muitos infinitos valores INFINITOS NROS DE BITS
ESTA REPRESENTAÇÃO NAO É POSSIVEL EM QUALQUER COMPUTADOR DIGITAL

## Slide 19: O que é desejável?
Uma imagem ser representada na forma de uma matriz 2D;
Cada elemento da matriz deve assumir valores finitos

## Slide 20: O que é digitalização?
Representação da imagem por uma matriz
  amostragem
Cada elemento da matriz representado por um elemento de um conjunto finito de valores discretos
  quantização

## Slide 21: Representação da imagem
Portanto, a digitalização envolve dois processos:
  Amostragem
    consiste em discretizar o domínio da imagem nas direções x e y, gerando uma matriz de MxN amostras;
  Quantização
    consiste em escolher o número L de níveis de cinza (em imagens monocromáticas) permitidos para cada imagem, (L = 2k).

## Slide 22: Amostragem
Na prática o método de amostragem é determinado pelo tipo de sensor usado para gerar a imagem;

## Slide 23: Quantização
N
M

## Slide 24: Digitalização da imagem
Cada elemento da matriz de amostras f(x,y) é denominado como pixel (picture element),
0 < x < M-1 e 0 < y < N-1

## Slide 25: Digitalização da imagem
O espaço necessário para armazenar uma imagem é dados por:
  M x N x k bits ou N2 x k bits para matrizes quadradas

## Slide 26: Exemplos na literatura

## Slide 27: Digitalização da imagem
NOTA:
  O tamanho de uma imagem não diz tudo sobre a sua resolução;
  A qualidade de uma imagem 1024x1024 pixels não pode ser avaliada sem conhecer a dimensão espacial capturada na imagem.

## Slide 28: Digitalização da imagem
Resolução espacial
  Intuitivamente, é uma medida do menor detalhe discernível em uma imagem;
A resolução espacial pode ser medida por:
  pares de linhas por unidade de distância (100/mm largura da linha = 0.02 mm);
  pontos (pixels) por unidade de distância – dpi (usada em industria publicitária e de impressão).
Exemplos:
  jornal – 75 dpi,
  revista – 133 dpi,
  livros – 2400 dpi

## Slide 29: Efeitos da amostragem
Tamanho da imagem original 2.96 x 2.25 polegadas
As imagens foram zoom out para facilitar a comparação
1250 dpi
3692 x 2812
300 dpi
150 dpi
72 dpi
213x162

## Slide 30: Resolução Espacial
27 pixels no diâmetro da cratera.
55 pixels no diâmetro da cratera.
(a) Menor Resolução
(b) Maior Resolução
Se a cratera tiver 550 Km de diâmetro: a) 20 Km/pixel; b) 10 Km/pixel
É possível medir as características em b) com maior precisão.

## Slide 31: Digitalização da imagem
Resolução de intensidade
  refere-se à menor alteração discernível nos níveis de intensidade;
  em geral o número de níveis de intensidades é representado por um inteiro, potência de 2.
  o número mais comum de bits é 8 ou 16 bits (256 ou 65536 níveis de intensidade)

## Slide 32: Efeitos da quantização
tamanho da imagem: 452x374 pixels
256
128
64
32
16
8
4
2