## Slide 1: Filtragem espacial

## Slide 2: Filtros Digitais no domínio do espaço
Definição
  Também conhecidos como operadores locais ou filtros locais
  Combinam a intensidade de um certo número de pixels, para gerar a intensidade da imagem de saída.
imagem de entrada
imagem de saída

## Slide 3: Domínio Espacial x Domínio da Transformada
Refere-se ao plano da imagem
Envolve a manipulação direta dos pixels da imagem
f(x,y)
Transformada
Operação R
T(u,v)
R[T(u,v)]
Transformada inversa
Domínio espacial
Domínio da transformada
g(x,y)
Domínio espacial

## Slide 4: Domínio Espacial x Domínio da Transformada
Domínio da freqüência
Transformada de Fourier (próxima aula)

## Slide 5: Domínio Espacial
f (x,y)
vizinhança 3x3 de (x, y)
Domínio espacial
Origem

## Slide 6: Filtros Digitais no domínio do espaço
São técnicas baseadas na convolução de
  templates
    janelas, matrizes
  tuplas
    conjunto de pixels

## Slide 7: Filtros Digitais no domínio do espaço
Uma grande variedade de filtros digitais podem ser implementados utilizando a convolução no domínio do espaço
  São os operadores locais mais utilizados em processamento de imagens, com diversas aplicações
    Pré-processamento
    Eliminação de ruídos
    Suavização
    Segmentação

## Slide 8: Filtros Digitais no domínio do espaço
Exemplo: remoção de ruído

## Slide 9: Filtragem Espacial
Refere-se ao plano da imagem
  Envolve a manipulação direta dos pixels da imagem utilizando uma máscara espacial (kernels, templates, janelas)
Valores das máscaras são chamados de coeficientes
  O processo de filtragem é similar a um operação matemática denominada convolução

## Slide 10: Filtragem Espacial
Processo de filtragem
  Cada elemento da máscara é multiplicado pelo valor do pixel correspondente na imagem f
  A soma desses resultados é o novo valor do nível de cinza na nova imagem g
  Exemplo: w é uma janela de n x n = k pixels. O processo de filtragem para cada pixel na imagem g(x,y) será dada por

## Slide 11: Filtragem Espacial
Processo de filtragem
  (a,b,c,d,e,f,g,h,i): são os valores dos níveis de cinza na vizinhança de f(x,y)
  (w1 a w9): são os coeficientes da máscara
  O valor do pixel g(x,y) é dado por

## Slide 12: Filtragem Espacial
Processo de filtragem

## Slide 13: Correlação e Convolução
Existem dois conceitos matemáticos importantes e que estão relacionados com a filtragem espacial: correlação e convolução
Correlação
  Desloca-se a máscara sobre a imagem e calcula-se a soma dos produtos em cada local
Convolução
  Mesmo processo que a correlação, exceto que a máscara é antes espelhada (rotacionada em 180º)

## Slide 14: Correlação e Convolução
Equações para máscaras de tamanho m x n
  Correlação
  Convolução
Espelhamento ou rotação, feito na imagem

## Slide 15: Correlação e Convolução
Observações
  As equações devem ser avaliadas para todas as posições x e y da imagem
  Se a máscara for simétrica, os resultados da convolução e da correlação são os mesmos
    No geral, em aplicações de processamento de imagens, as máscaras são simétricas sendo correlação e convolução consideradas como a mesma coisa

## Slide 16: Convoluir uma máscara com uma imagem
Seguintes conjunto de operações
Desloca, Multiplica, Soma
1 | 0
0 | 1
1 | 1 | 3 | 3 | 4
1 | 1 | 4 | 4 | 3
2 | 1 | 3 | 3 | 3
1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | 5 | 7 | 6 | *
2 | 4 | 7 | 7 | *
3 | 2 | 7 | 7 | *
* | * | * | * | *
máscara
Imagem
Resultado
1 | 1 | 3 | 3 | 4
1 | 1 | 4 | 4 | 3
2 | 1 | 3 | 3 | 3
1 | 1 | 1 | 4 | 4
1 | 0
0 | 1
1 | 0
0 | 1
1 | 0
0 | 1
1 | 0
0 | 1
1 | 0
0 | 1
A imagem resultado é menor do que a imagem original. Os valores marcados com * não podem ser calculados.

## Slide 17: Convolução
Convenção
  Nas máscaras de organização par (2 x 2, 4 x 4 , ...) o resultado é colocado sobre o primeiro pixel
  Nas máscaras de organização ímpar (3 x 3, 5 x 5, ...) o resultado é colocado sobre o pixel de centro
  A imagem resultado da convolução não necessita obrigatoriamente ser menor que a imagem original.
    Convolução aperiódica
    Gabarito truncado
    Convolução periódica

## Slide 18: Convolução aperiódica
O valor 0 é atribuído aos resultados não calculáveis
1 | 1 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 1 | 3 | 4 | 0
1 | 1 | 3 | 2 | 0
0 | 0 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 7 | 8 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 15 | 17 | 0
0 | 8 | 17 | 22 | 0
0 | 13 | 21 | 20 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
máscara
Imagem
Resultado

## Slide 19: Gabarito truncado
Centra-se a máscara com o primeiro pixel da imagem atribuindo o valor 0 aos valores inexistentes na imagem
1 | 1 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 1 | 3 | 4 | 0
1 | 1 | 3 | 2 | 0
0 | 0 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 7 | 8 | 0
1 | 4 | 8 | 7 | 4
4 | 11 | 15 | 17 | 11
1 | 8 | 17 | 22 | 15
3 | 13 | 21 | 20 | 10
0 | 4 | 9 | 15 | 11
máscara
Imagem
Resultado

## Slide 21: Convolução periódica
A máscara é deslocada sobre todos os pixels da imagem original como se esta fosse adjacente em suas extremidades
1 | 1 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
máscara
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 1 | 3 | 4 | 0
1 | 1 | 3 | 2 | 0
0 | 0 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 7 | 8 | 0
2 | 12 | 23 | 22 | 13
10 | 11 | 15 | 17 | 13
7 | 8 | 17 | 22 | 15
3 | 13 | 21 | 20 | 12
14 | 10 | 18 | 27 | 21
Imagem
Resultado

## Slide 22: Convolução
O custo computacional da convolução é alto
  Em um imagem de tamanho M x M e máscara N x N, o número de multiplicações é de M2N2
  Exemplo: imagem de 512 x 512 e máscara de 16 x 16 = 67.108.864 multiplicações.
Alternativa: domínio da frequência (Fourier)
  Só é justificável se a máscara for maior do que 32 x 32
  Custo da Transformada de Fourier

## Slide 23: Máscaras de convolução
O tamanho da máscara e os valores de seus coeficientes definem o tipo de filtragem produzido
Exemplos
  Passa Baixa e média espacial (suavização)
  Filtragem mediana
  Passa Alta (realce)
  Passa banda
  Gradientes (robert, sobel, etc): detectores de borda

## Slide 24: Filtros espaciais de suavização
Filtros usados para o borramento e redução de ruídos
  Borramento

## Slide 25: Filtros espaciais de suavização
Redução de ruídos

## Slide 26: Exemplo: Suavização

## Slide 27: Exemplo: Suavização

## Slide 28: Exemplo: Suavização

## Slide 29: Filtros de Suavização
Filtro de Média - também chamados de filtros passa-baixa
  Utiliza uma máscara que realiza a média da vizinhança.
  Numa máscara de média, os coeficiente são positivos e a soma deles é igual a 1
  Quanto maior a máscara maior efeito de borramento
Exemplos de máscaras

## Slide 30: Exemplo: Suavização
Original
Suavizada
(filtro de média 5x5)
Limiar

## Slide 31: Filtros espaciais de suavização
Filtros de média
  Nota-se que neste caso não é o melhor filtro
Máscara usada: 5x5

## Slide 33: Filtros de Suavização
Filtro Gaussiano
  Utiliza a função gaussiana para o cálculo dos coeficientes da máscara
Máscara (sigma = 1)
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/gsmooth.htm

## Slide 34: Filtros de Suavização
% Função gaussiana 2D com média
% zero e desvio sigma
function g = GaussXY(x,y,sigma)
fator = (1/ (2*pi*(sigma^2)));
g = fator*exp( -(x.^2 + y.^2) ...
/(2*(sigma.^2)));
end
% Máscara 5x5
result = zeros(5,5);
a = 2; b = 2;
sigma = 1;
for x=-a:a
for y=-b:b
result(x+a+1,y+b+1) ...
= GaussXY(x,y,sigma);
end
end
%normalizando o resultado
result = result./sum(result(:));
23 | 34 | 38 | 34 | 23
34 | 49 | 56 | 49 | 34
38 | 56 | 63 | 56 | 38
34 | 49 | 56 | 49 | 34
23 | 34 | 38 | 34 | 23
result ~=
Gerando a máscara do filtro Gaussiano

## Slide 35: Exemplo
rice.png - Matlab

## Slide 36: Filtros de Suavização
Filtro de mediana
  Mediana: valor que ocupa a posição central de um conjunto
  Trata-se de um filtro não linear: não é feita a convolução de uma máscara
  A intensidade de cada pixel é substituída pela mediana das intensidades na vizinhança daquele pixel.
    Ex: o ponto de valor 51 é um ruído:
0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 51
Notes: Falar do filtro de máximo

## Slide 37: Filtros de Suavização
Filtro de mediana
Original
Filtro de média 3x3
Filtro de mediana 3x3
Notes: Falar do filtro de máximo

## Slide 38: Filtros de Realce
Também chamados de filtros passa-alta
  O realce (sharpening) tem como objetivo destacar as transições de intensidade na imagem
  Utiliza um tipo de máscara que tende a realçar as diferenças de níveis de cinza na imagem

## Slide 39: Filtros de Realce
Analogias
  Filtro de média (suavização) Integração
  Realce  Derivação
As derivadas de uma função digital são definidas em termos de diferenças entre os pixels

## Slide 40: Filtros de Realce
Derivadas são proporcionais ao grau de descontinuidade na imagem
  Enfatizam as regiões de bordas e os ruídos
  Não enfatizam regiões constantes ou com variações de intensidade suaves
Filtros
  Laplaciano
  Unsharp masking e highboost filtering
  Derivativos

## Slide 41: Filtros de Realce
Filtro Laplaciano
  Utiliza derivadas de segunda ordem
    Resposta mais acentuada a detalhes finos como pontos isolados e linhas
  É um filtro isotrópico
    A resposta é independente da direção da descontinuidade na imagem em que o filtro é aplicado (invariante à rotação);

## Slide 42: Filtro Laplaciano
Definição

## Slide 43: Filtro Laplaciano
O Laplaciano pode ser implementado pela máscara:
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
Resultados isotrópicos para 90º

## Slide 44: Filtro Laplaciano
As direções diagonais podem ser incluídas na definição do Laplaciano digital acrescentando dois termos à equação, um para cada umas das duas direções diagonais:
Nota1: -4f(x,y) se torna -8f(x,y);
Nota 2: o somatório é zero o que define valores nulos nas regiões homogêneas e valores mais elevados próximos aos seus contornos.
1 | 1 | 1
1 | -8 | 1
1 | 1 | 1
Resultados isotrópicos para 45º

## Slide 45: Filtros de Realce
Máscaras para o filtro Laplaciano
  Centro negativo: remove bordas exteriores
  Centro positivo: remove bordas interiores

## Slide 46: Filtros de Realce
Filtro Laplaciano
  Realça bordas ou descontinuidades na imagem, porém ameniza regiões com nível de cinza constante

## Slide 47: Filtros de Realce
Note que o fundo da imagem foi “perdido”
  O fundo pode ser “reconstruído”, preservando as descontinuidades, somando a imagem Laplaciana à imagem original
  c é uma constante
    c = -1 se o centro da mascara é negativo
    c = 1, caso contrário

## Slide 48: Filtros de Realce
“Recuperando” o fundo da imagem
f(x,y)
Laplaciano
g(x,y)

## Slide 49: Filtros de Realce
Como o filtro Laplaciano é linear, existem máscaras que já combinam as duas operações
  Realce + reconstrução do fundo da imagem

## Slide 50: Filtros de Realce
Um processo para aumentar a nitidez das imagens consiste em subtrair uma versão não nítida (suavizada) de uma imagem da imagem original
Passos
  Borrar a imagem original
  Subtrair a imagem borrada da original – a diferença resultante é chamada de máscara
  Adicionar a máscara à imagem original

## Slide 51: Filtros de Realce
Unsharp masking (máscara de nitidez) e filtragem highboost
  Seja s(x,y) uma suavização da imagem f(x,y)

## Slide 52: Filtros de Realce
Generalizando
  k = 1  unsharp masking
  K > 1  highboost filtering (filtragem alto-reforço)
  K < 1  atenua a contribuição da máscara de nitidez

## Slide 53: Filtros de Realce
Exemplo unidimensional para entender o processo
Sinal Suavizado 
Diferença entre sinal suavizado 
e o original
Sinal realçado 

## Slide 54: Filtros de Realce
Unsharp masking e filtragem highboost
Original
Suavizada
Unsharp mask (gmask)

## Slide 55: Filtros de Realce
Unsharp masking e filtragem highboost
Resultado usando
unsharp mask
Resultado usando filtragem
highboost (k=2)

## Slide 56: Detectores de Bordas
São filtros derivativos
  Utilizam derivadas de primeira ordem
  Utilizam a magnitude do gradiente
Gradiente
  Vetor que indica a direção de maior variação de uma função

## Slide 57: Detectores de Bordas
Magnitude
  Comprimento do vetor gradiente
  A magnitude do vetor gradiente de f, ( ), denotado por M(x,y) é dado por
  M(x,y) indica, no ponto (x,y), a taxa de mudança na direção do vetor gradiente
    A imagem gradiente tem o mesmo tamanho que a imagem original

## Slide 58: Detectores de Bordas
Observações
  As componentes do vetor gradiente são derivadas e portanto são operadores lineares
  A magnitude não é linear por causa da exponenciação e da radiciação
  As derivadas parciais não são invariantes à rotação (isotrópicas), mas a magnitude do gradiente é

## Slide 59: Detectores de Bordas
Em algumas implementações é apropriado obter o gradiente de f como:
Esta representação preserva as mudanças relativas na intensidade, mas a propriedade isotrópica é perdida, de uma maneira geral
  As máscaras mais populares para aproximar o gradiente são isotrópicas em rotações múltiplas de 90º

## Slide 60: Detectores de Bordas
Cálculo da derivada para funções discretas
  Devemos construir máscaras
  Convolução
Máscaras Propostas na literatura
  Operador gradiente cruzado de Roberts
    Ou, detector de Bordas de Roberts
  Operador de Prewitt
    Ou, detector de Bordas de Prewitt
  Operador de Sobel
    Ou, detector de Bordas de Sobel

## Slide 61: Detectores de Bordas
Operador gradiente-cruzado de Roberts
  Máscaras
  Gradiente

## Slide 62: Detectores de Bordas
Operador gradiente-cruzado de Roberts

## Slide 63: Detectores de Bordas
Operador de Prewitt
  Máscaras
  Gradiente

## Slide 64: Detectores de Bordas
Operador de Prewitt

## Slide 65: Detectores de Bordas
Operador de Sobel
  Máscaras
  Gradiente

## Slide 66: Detectores de Bordas
Operador de Sobel

## Slide 67: Detectores de Bordas
Operador de Sobel

## Slide 68: Detectores de Bordas
Original
Bordas
horizontais (Sobel)
Bordas
verticais (Sobel)
Imagem
gradiente

## Slide 69: Filtros espaciais de realce
Original
Bordas horizontais (Sobel)
Bordas verticais (Sobel)
Imagem gradiente

## Slide 70: Filtros espaciais de realce
Original suavizada
Bordas horizontais (Sobel)
Bordas verticais (Sobel)
Imagem gradiente

## Slide 71: Um exemplo da combinação de métodos de Realce