## Slide 1: módulo 4 – algebra booleana
Universidade de Uberaba
Marcio Salmazo Ramos

## Slide 2: ALGEBRA BOOLEANA
A álgebra booleana é um sistema matemático utilizado como base para a lógica digital, a programação e o funcionamento dos computadores.
A álgebra booleana traduz a lógica proposicional para um contexto matemático.
O uso deste sistema facilita a simplificação de expressões lógicas, sendo útil no contexto de sistemas digitais lógicos.

## Slide 3: ALGEBRA BOOLEANA
Assim como na lógica proposicional, a álgebra booleana utiliza os 3 principais operadores lógicos (AND, OR e NOT) e trabalha com dois valores para resultados:
    NOT  − (Barra superior)
    OR  +
    AND  * (Multiplicação)
    Verdadeiro  1
    Falso  0
Exemplo de equivalência entre uma sentença lógica e a escrita na Álgebra Booleana:
Observação: A condicional e a bi condicional podem ser descritas como expressões booleanas

## Slide 4: EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS
A ideia central das equivalências lógicas vem do seguinte princípio:
  “Duas expressões lógicas podem ter escritas diferentes, mas representar exatamente a mesma lógica. Quando isso acontece, temos uma equivalência lógica.”
  A partir daí, são definidas ferramentas para transformar e simplificar expressões sem alterar seu significado lógico.
              Por exemplo:

## Slide 5: LEI DE MORGAN
Provavelmente as equivalências mais importantes para a computação, ela estipula duas possibilidades:
    "Não é verdade que P e Q” equivale a "P é falso ou Q é falso."
    "Não é verdade que P ou Q" equivale a "P é falso e Q é falso.“
É comumente usada para a simplificação de expressões

## Slide 6: PROPRIEDADE DA ABSORÇÃO
Consiste na absorção de termos da expressão. A absorção pode ser expressa de duas maneiras:
A | B |  | 
F | F | F | F
F | V | V | F
V | F | V | V
V | V | V | V
A | B |  | 
F | F | F | F
F | V | V | F
V | F | V | V
V | V | V | V
De modo mais intuitivo, podemos supor:
"Eu vou à festa E (vou à festa OU vou ao cinema).“
Se ele vai à festa, a disjunção automaticamente fica verdadeira, validando também a conjunção
Se ele não vai à festa, a frase inteira se torna falsa, visto que a conjunção obriga a primeira parte a ser verdade.

## Slide 7: PROPRIEDADE DA ABSORÇÃO
A | B |  | 
F | F | F | F
F | V | F | F
V | F | F | V
V | V | V | V
A | B |  | 
F | F | F | F
F | V | F | F
V | F | F | V
V | V | V | V
De modo mais intuitivo, podemos supor:
"Eu vou à festa OU (vou à festa E vou ao cinema).“
Se ele vai à festa, a frase inteira é verdade. Na disjunção, basta que um termo seja verdade, para o resultado ser verdadeiro.
Se ele não vai à festa, a frase inteira se torna falsa, visto que a conjunção obriga a primeira parte a ser verdade.

## Slide 8: PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA
Para a conjunção, existe uma relação análoga à propriedade distributiva da álgebra:
  Na matemática temos:
  Na lógica temos:
Apenas na lógica, pode também haver o inverso, para a disjunção
  Na lógica temos:

## Slide 9: PROPRIEDADES OPERACIONAIS
Identidade:
Anulação:
Lei comutativa:
Lei associativa:
  A
Idempotência:
Complementaridade:
Inalterabilidade:
Dupla Negação:

## Slide 10: SIMPLIFICAÇÃO LÓGICA
Simplificar uma expressão lógica significa encontrar uma expressão equivalente mais simples.
A ideia é encontrar uma representação mais conveniente para a expressão, sem alterar o seu comportamento.

## Slide 11: SIMPLIFICAÇÃO LÓGICA
Exemplo  :
  Isolamos o P por meio da distributiva
  Sabemos que o resultado é sempre VERDADEIRO
  Sabemos que a conjunção de A com 1 sempre será o próprio A
Portanto, temos:

## Slide 12: FIXAÇÃO - DESAFIO
Considerando que a logica proposicional trabalha essencialmente com conjunções, disjunções e negações. Como poderíamos representar a condicional, a bi-condicional e a disjunção exclusiva, dentro das formas normais?
Simplifique as expressões: