## Slide 1: Processamento de Imagens Coloridas

## Slide 2: Fundamentos da cor
A visão da cor
  É a capacidade de um organismo ou máquina de distinguir objetos baseando-se nos comprimentos de onda (ou freqüências) da luz sendo refletida, emitida ou transmitida

## Slide 3: Fundamentos da cor
A visão da cor
  A cor é um poderoso descritor de característica que simplifica a identificação e extração de objetos da cena;
  Seres humanos podem distinguir milhares de tonalidades e intensidades (enquanto se restringe a dezenas de níveis de cinza)

## Slide 4: Fundamentos da cor
O processamento de imagens coloridas dividem-se em
  full-color: adquiridas com sensores full-color
    TV, scanner colorido;
  pseudocolor: atribuição de cores a imagens monocromáticas

## Slide 5: Fundamentos da cor
Como o ser humano interpreta a cor?
  A cor é um fenômeno psicológico que ainda não está totalmente entendido
  Apesar disto, a natureza física da cor pode ser expressa sobre uma base formal suportada por resultados teóricos e experimentais.
  Em 1666, Isaac Newton descobriu que quando um feixe de luz do sol passa através de um prisma, a luz que sai não é branca mas sim formada pela faixa do espectro que vai do violeta ao vermelho.

## Slide 6: Fundamentos da cor

## Slide 7: Fundamentos da cor
A cor que os seres humanos percebem no objeto são determinados pela natureza da luz refletida a partir do objeto
A cor do objeto depende do comprimento de onda do espectro visível que predominantemente reflete da superfície do objeto;
  Ex: objetos verdes refletem luz com comprimentos de onda entre 500 nm e 570 nm e absorve a maioria da energia nos outros comprimentos de onda.
  Um corpo que reflete luz relativamente balanceada em todo o espectro visível aparece como branca ao observador.

## Slide 8: Características da luz
Luz acromática (sem cor)
  Não tem componente de cor
  Representa apenas a intensidade luminosa
Luz cromática
  Se estende pelo espectro de energia eletromagnética no intervalo aproximado de 400 a 700 nm (1 nm = 10–9 m).

## Slide 9: Quantidades que descrevem a qualidade da luz
Radiância
  soma total de energia que é emitida da fonte luminosa (watts)
Luminância
  dá uma medida da soma de energia percebida por um observador a partir de uma fonte de luz (lumen)
Brilho
  descritor subjetivo praticamente impossível de medir
  incorpora a noção monocromática de intensidade
  é um fator importante na descrição da sensação de cor

## Slide 10: Questão
Dada uma fonte operando na região do raio X:
1 – qual é a radiância?
(a) alta (b) baixa
2- qual é a luminância?
(a)alta (b) baixa

## Slide 11: Cores primárias
As cores primárias são:
  Vermelho (red)
  Verde (green)
  Azul (blue)
A partir destas cores pode se obter todas as outras cores.
  Por quê estas cores foram escolhidas como cores primárias?

## Slide 12: Cores primárias
Há células no nosso olho que são responsáveis pela sensação de cor;
  Experimentos mostram que os 6 a 7 milhões de cones no olho humano podem ser divididos em três principais categorias de sensores:
    Vermelho (65% de todos os cones são sensíveis ao vermelho)
    Verde (33%)
    Azul (2% )
  Assumimos que a partir da combinação das cores primárias em proporções adequadas é possível gerar todas as outras cores

## Slide 13: Cores primárias
A CIE (International Comission of Illumination) recomendou, em 1931, três comprimentos de onda para cada cor primária
  R = 700,0 nm
  G = 546,1 nm
  B = 435,8 nm
Outros resultados foram obtidos experimentalmente:
  R = 575 nm
  G = 535 nm
  B = 445 nm
De acordo com os experimentos não há um comprimento de onda para R, G ou B, mas sim bandas de comprimentos de onda que dão a sensação de R, G e B

## Slide 14: Cores primárias
Os intervalos de sensibilidade se sobrepõem para permitir a percepção de todo o espectro visível
É importante notar que não é possível gerar todas as cores visíveis a partir das três componentes RGB

## Slide 15: Cores primárias
A curva abaixo representa uma média das três curvas de resposta espectral do olho humano.
  Observa-se que a função assume valor máximo igual a 1 em λ = 555nm
  O olho humano é mais sensível para luz verde-amarelada.

## Slide 16: Formação da cor
Processo aditivo
  As cores primárias são somadas para produzir as cores secundárias de luz:
    magenta = azul + vermelho,
    ciano = verde + azul
    amarelo = vermelho + verde
magenta, ciano e amarelo são cores secundárias da luz

## Slide 17: Formação da cor
  Modelo Subtrativo
  Processo de pigmentação ou coloração
  Partículas chamadas pigmentos absorvem ou subtraem uma cor primária da luz e reflete ou transmite as outras duas:
    magenta = absorve o verde e reflete azul e vermelho
    amarelo = absorve o azul e reflete verde e vermelho
    ciano = absorve o vermelho e reflete azul e verde
magenta, ciano e amarelo são cores primária do pigmento

## Slide 18: Modelo Subtrativo
Três cores misturadas
Todas as cores são absolvidas, ficando tudo preto

## Slide 19: Formação da cor
Roda de cores

## Slide 20: Daltonismo
Qual número você vê?
  correto: 74
  daltônico: 21

## Slide 21: Formação da cor
A cor formada em termos da quantidade de R, G e B é utilizada em dispositivos de entrada e saída:
  scanner, monitor, câmeras de vídeo;
Nós não percebemos a cor em termos da quantidade de R, G e B que cada cor possui;

## Slide 22: Formação da cor
As características que percebemos são:
  Brilho
    Intensidade da luz
  Tonalidade ou Matiz (Hue)
    É o comprimento da onda dominante (cor dominante percebida pelo observador)
  Saturação ou pureza
    Corresponde à pureza relativa ou a quantidade de luz branca misturada à matiz;
O espectro de cores puras são completamente saturados.
  Cores como Rosa (vermelho e branco) e lilás (violeta e branco) são menos saturadas, com o grau de saturação sendo inversamente proporcional à quantidade de luz branca adicionada)

## Slide 23: Formação da cor
Das características que percebemos
  Saturação e matiz juntos dão a sensação da cor (cromaticidade).
  Brilho indica a noção acromática de intensidade
Portanto uma cor pode ser caracterizada por
  seu brilho
  sua cromaticidade

## Slide 24: Diagrama de cromaticidade
Tristimulus
  Definida pela tupla (X, Y, Z) que indica a quantidade de luz vermelha, verde e azul necessárias para formar uma determinada cor;
    X representa a quantidade de vermelho
    Y representa a quantidade de verde e
    Z representa a quantidade de azul

## Slide 25: Diagrama de cromaticidade
uma cor é especificada por seus coeficientes de cromaticidade x, y e z definidos como:

## Slide 26: Diagrama de cromaticidade
A cor pode ser especificada pelos seus coeficientes de cromaticidade, bem como pelo diagrama de cromaticidade
  Para obter o valor de z (azul) para qualquer valor x e y bastar fazer z = 1 – (x+y)
  Cores puras, que possuem saturação máxima, estão localizadas na fronteira do diagrama

## Slide 27: Diagrama de cromaticidade
A cor branca é obtida quando as três cores primarias se misturam na mesma proporção
  Cor branca de acordo com CIE
  Saturação = 0

## Slide 28: Diagrama de cromaticidade
Como usar o diagrama de cromaticidade?
  Uma cor pode ser especificada pelo diagrama de cromaticidade determinando os coeficientes x, y e z
  Exemplo: o ponto GREEN marcado no diagrama tem aproximadamente
    x = 2.3 (23%),
    y = 6.3 (63%)
    z = 1.4 (14%)
    Essas são as proporções de R, G, B para obter a cor GREEN
  Útil para mistura de cores

## Slide 29: Mistura de Cores
Traçando uma linha reta entre duas cores do diagrama é possível definir todas as variações de cores que podem ser obtidas pela combinação aditiva destas duas cores.
  A extensão para três cores é direta
  Com 3 cores não é possível gerar todo os espectro

## Slide 30: Diagrama de cromaticidade
Aplicações para o diagrama de cromaticidade
  Indica a proporção com que cada cor primária deve ser misturada para obter qualquer outra cor;
  Definir gamutes de cores (ou intervalos de cores) para diferentes dispositivos.
  Comparar gamutes de cor entre vários dispositivos de exibição (monitor, vídeo, impressora)

## Slide 31: Diagrama de cromaticidade
Aplicações para o diagrama de cromaticidade
  O gamute da impressora é menor que do gamute do vídeo
  se quisermos uma reprodução exata da imagem de vídeo na impressora então o gamute de cores do vídeo deve ser reduzido.
  Nota: os fabricantes de monitor informam as coordenadas de cromaticidade do monitor.
    R: x = 0.62 e y = 0.330
    G: x = 0.21 e y = 0.685
    B: x = 0.15 e y = 0.063